Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną

w postępowaniu na zadanie :  „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha na potrzeby realizacji projektu „TAK dla sprawności” w ramach obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Sprzęt rehabilitacyjny:

| Lp | Nazwa i opis sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atlas do ćwiczeń –wielostanowiskowy : długość: 2600 mm szerokość: 3000 mm wysokość: 2200 mm Atlas zawiera stanowiska dla 4 osób ćwiczących: butterfly – mięśnie piersiowe – 100 kg wypychanie dźwigni – mięśnie piersiowe – 120 kg wyciąg pionowy – mięśnie pleców, ramion, tricepsy zginanie nóg/prostowanie nóg – mięśnie nóg poręcz – mięśnie pleców, ramion, brzucha twister – mięśnie skośne brzucha ławka – mięśnie brzucha Konstrukcja: wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych Obciążenia: płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń. Stosy obciążników osadzone na chromowanych prętach prowadzących na gumowych amortyzatorach w celu stłumienia drgań Cięgna: linki stalowe o średnicy 5-6 mm o wytrzymałości 1900 daN, linki kevlarowe o średnicy 7 mm i wytrzymałości 1040 daN, pasy o wytrzymałości 2800 daN Rolki prowadzące: wykonane z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łożyskami kulkowymi Osłony: wykonane z tworzywa ABS Powłoki: konstrukcja pokrywana lakierem utwardzalnym w temperaturze 120 C; niektóre elementy pokryte powłokami galwanicznymi Tapicerka: elementy tapicerowane pokryte poroflexem, a w miejscach narażonych na szybsze zużycie – podwójnie; tapicerka niebieska; lakier - szary | 1 szt. |
| 2. | Leckey Pronestander Parapodium statyczne /rozmiar 1, dla dzieci w wieku 1-5 lat/ (Pionizator); (obicie: Mondeo blue) Wysokość płyty piersiowej - min 470 mm 18,5 cal - max 680 mm 27 cal Podstawa - długość 820 mm 32cal - szerokość 600 mm 24cal Stolik terapeutyczny - długość 400 mm 16cal - szerokość 525 mm 21cal Waga użytkownika - max 30 kg 66 lbs Kąt nachylenia do przodu pionowo 0º 10º 20º 30 | 1 szt. |